|  | Полуавтоматический карабин SLB 2000 калибры .308 Win.,.30-06 Spr., .300Win.Mag.,9,3x62 Руководство по эксплуатации ВНИМАНИЕ – НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВМЕСТЕ С ВАШИМ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЕЦ, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ВМЕСТЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ Данный перевод является собственностью компании «ООО Предприятие ВВВ» Оружейный салон «АРСЕНАЛ» перепечатка и тиражирование без согласования преследуется по закону Heckler & Koch Jagd- und Sportwaffen GmbH Heckler & Koch-Strasse 1 D-78727 Oberndorf Germany |
| --- | --- |
| Удачной охоты! Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукт компании Heckler & Koch. Приобретая полуавтоматический охотничий карабин SLB 2000, Вы приобретаете отличное оружие для охоты. Вы очень быстро освоитесь с этим карабином, если будете обращаться с ним, следуя данным инструкциям. Наиболее важные особенности: Полуавтоматический карабин с газоотводным механизмом и поворотной личинкой надежен для любых ситуаций, во время охоты, благодаря возможности быстро произвести второй выстрел.. Холоднокованный свободно плавающий ствол, изготовленный из специальной стали, такая конструкция гарантирует оптимальную точность. Модульный принцип позволяет быстро переходить на другие калибры с помощью наборов деталей, необходимых для установки ствола другого калибра. Пожалуйста, уточните у своего дилера, какие калибры есть в наличии в текущий момент. Двойная защита благодаря предохранительной блокировке боевого курка и спускового крючка. В стандартном исполнении SLB 2000 укомплектована открытым прицелом (особым для каждой страны) Форма ствольной коробки позволяет использовать промышленные кронштейны оптических прицелов, включая универсальные планки типа Weaver. (Пожалуйста, обратите внимание на главу 7 Прицельные приспособления!) В наличии имеются магазины на 2, 5 и 10 патронов и соответственно на 2, 4 или 7 патронов (Магнум). (согласно правовому положению) 1. Правила безопасности Приступая к эксплуатации оружия, внимательно прочитайте данную инструкцию пользователя. Соблюдайте все правила, касающиеся обращения и эксплуатации. С карабином необходимо обращаться так, как будто он заряжен и готов к выстрелу. При передаче и приеме оружия, оно всегда должно быть разряжено, а затвор должен находиться в открытом положении. = 1 = | 75 Штифт 76 Пружина сжатия 77 Фиксатор 78 Приклад 79 Крепежная пластина 80 Винт крепления приклада 81 Саморез (2х) 82 Затыльник приклада 83 Пружина 84 Выбрасыватель (2х) 85 Защелка магазина 86 Пружина 87 Подпорка 88 Штифт (2х) 89 Штифт (3х) 90 Коленчатая пружина 91 Пружина сжатия 93 Корпус магазина 94 Лоток 95 Пружина лотка 96 Фиксирующая пластина 97 Нижняя крышка магазина = 14 = |
| Составные части SLB2000 1 Рукоятка затвора 2 Болт 3 Пружина сжатия 4 Защелка 5 Палец затвора 6 Толкатель (2х) 7 Экстрактор 8 Пружина 9 Боевая личинка 10 Соединительная муфта (2х) 11 Болт выбрасывателя (2х) 12 Пружина сжатия (2х) 13 Корпус боевой личинки 14 Штифт 15 Фиксирующая защелка 16 Боек 17 Кожух затвора 18 Винт с круглой головкой 19 Винт-гайка 20 Мушка 21 Винтовой штифт 22 Пружина 23 Опора мушки 24 Ствол 25 Посадочный винт (2х) 26 Штифт с резьбой 27 Целик 28 Основа целика 29 Шайба 30 Ствольная насадка 31 Ствольная коробка 32 Винт 33 Винт 34 Винт 35 Втулка с резьбой 36 Соединительная муфта 37 Ползунок 38 Запор 39 Пружина сжатия 40 Втулка с резьбой 41 Винт 42 Винт 43 Газовая камора 44 Соединительная муфта 45 Поршень 46 Кольцо поршня (3х) 47 Штифт (2х) 48 Водило 49 Возвратная пружина 50 Направляющая возвратной пружины 51 Съемный зажим 52 Амортизатор 53 Металлическая пластина амортизатор 54 Набор антабок 55 Цевье 56 Муфта 57 Муфта 58 Планка 59 Винт (4х) 60 Запор 61 Курок 62 Нажимной болт 63 Пружина боевая 64 Пружина сжатия 65 Защелка 66 Защелка 67 Шептало 68 Соединительная муфта 69 Винт 70 Спусковой крючок 71 Корпус УСМ 72 Вставка 73 Крышка 74 Фиксирующая шайба = 13 = Ствольная коробка со стволом в комплекте УСМ с прикладом в комплекте Затворная группа с толкателями Цевье в комплекте Магазин в комплекте Набор деталей, необходимых для изменения калибра карабина: для изменения калибра всегда будет обязательным наличие ствольной коробки со стволом в комплекте. Для замены стандартного калибра на “Магнум” или наоборот дополнительно потребуется боевая личинка. Для перехода на калибр “Магнум” или на калибры .308 Win или .243 Win обязательным будет наличие магазина. 3. Заряжание полуавтоматической охотничьего карабина. = 3 = 9. Технические характеристики SLB 2000 L SLB 2000 K SLB 2000 L Magnum SLB 2000 K Magnum Размеры: Общая длина 1100 мм 1050 мм 1150 мм 1060 мм Длина ствола 550 мм 500 мм 600 мм 510 мм Размеры канала ствола Соответствует нормам C.I.P (Международная комиссия испытаний) Профиль канала ствола Поля и нарезы Вес: Вес без магазина 3,7 кг. 3,6 кг. 3, 9 кг. 3,8 кг. Другие характеристики: Усилие на спусковой крючок 15 – 18 N Калибры 7х64 .308 Win. .30-06 SPRING. 9,3x62 .300 WIN MAG Пожалуйста, уточните у своего дилера, какие калибры есть в наличии в текущий момент. Запланированы другие калибры = 11 = = 5 = = 9 = | При обращении с карабином принимайте специальные меры предосторожности, так как его положение и направление может легко менять. Во время тренировок или осмотра не направляйте карабин на человека. Никогда не нажимайте на спусковой крючок во время заряжания, разряжания или во время осмотра. Указательный палец обязательно должен находиться на спусковой скобе. На спусковой крючок можно нажимать только в том случае, если винтовка направлена на цель. Разбирайте оружие не более, чем это описано в руководстве. Никогда не используйте силу при обращении с оружием, его разборке, чистке и сборке. Во время стрельбы держите руки подальше от пути следования затвора, чтобы избежать травм. Улучшенная конструкция и точность изготовления всех деталей гарантируют безопасность при обращении с винтовкой. Однако безопасность и срабатывание винтовки могут быть ухудшены при нестандартных ситуациях во время заряжания, например сильных ударах или падениях. В таких ситуациях необходимо обязательно провести проверку оружия на заводе или в авторизированной мастерской. Heckler & Koch не несет никакой ответственности за инциденты, произошедшие из-за несоблюдения данного руководства, неправильного обращения, халатности, самовольной замены компонентов или проведения других несанкционированных операций с ружьем или использования неправильно снаряженных патронов. Heckler&Koch не несет гарантии на деревянные части оружия. Данное руководство пользователя поставляется вместе с карабином и всегда должно передаваться вместе с карабином. 2. Составные части/ набор деталей, необходимых для преобразования = 2 = = 12 = = 4 = 8. Прицельные приспособления/ установка оптических прицелов Открытый прицел В стандартной версии SLB2000 укомплектован целиком c прорезью. По желанию карабин может быть укомплектован другим открытым прицелом. Прицел состоит из откидного целика и регулируемой мушки со световолокном. Универсальная планка (Weaver) Дополнительно к открытому прицелу может быть установлена универсальная планка (Weaver). Кронштейн для оптического прицела Кронштейны для оптического прицела могут быть прикручены к ствольной коробке благодаря готовым отверстиям с резьбой в верхней части. Кронштейны для оптического прицела должны устанавливаться согласно инструкциям производителя. Точность и стабильность стрельбы могут быть достигнуты благодаря использованию таких кронштейнов для оптических прицелов, в которых переднее крепление полностью фиксирует оптический прицел во всех направлениях, а заднее крепление только в поперечном. (Кронштейн для оптического прицела должен в заднем креплении фиксировать оптику поперечно относительно направления выстрела). = 10 = = 6 = |
| = 7 = | = 8 = |

# Text boxes

Нажимая на защелку магазина, извлеките магазин. Снарядите его.

Поместите заполненный магазин в окно для магазина горизонтально. Сначала протолкните переднюю часть магазина вверх, затем проталкивайте вверх заднюю часть магазина до тех пор, пока защелка магазина не встанет на место с характерным щелчком.

С помощью взвода рукоятки отведите затвор в крайнее заднее положение. Освободите рукоятку затвора, патрон будет подан из магазина в патронник.

Винтовка готова к стрельбе!

5. Разряжание полуавтоматического охотничьего карабина

Нажмите на двустороннюю предохранительную защелку и извлеките магазин.

ВНИМАНИЕ:

Каждый раз, когда Вы извлекаете магазин, убедитесь, что в патроннике не осталось ни одного патрона.

6. Разборка карабина для чистки

При стандартной эксплуатации вполне достаточно будет проведение чистки наружной поверхности деталей карабина и чисти канала ствола. Если карабин очень грязный или же он сильно намок, его необходимо разобрать, как это описано ниже.

Выкрутите два винта с внутренними шестигранниками , расположенных в цевье. Протолкните цевье вперед и снимите его со сборки ствол/ствольная коробка.

Выкрутите два винта с внутрен

ними шестигранниками от

ствольной коробки с УСМ.

Снимите УСМ всборе, потянув

ее вниз.

Снимите два съемных пружинных зажима.

Отсоедините два толкателя от

водила и отведите их назад с

затвором.

Во время выполнения этой операции убедитесь, что ствол располагается посередине цевья, т.е. между стволом и цевьем должны быть равномерные зазоры

Разборка магазина.

Нажмите на кнопку в основании нижней крышки магазина.

Отсоедините нижнюю крышку магазина, немного сдвинув. Следите за тем, чтобы пружина лотка не выскочила наружу.

Извлеките лоток и пружину лотка.

Когда магазин пуст, затвор останется открытым. При воздействии на фиксатор затвора затвор высвобождается.

Бесшумное заряжание:

Отведите рукоятку взведения назад до конца и удерживайте ее в этом положении, затем медленно отпускайте ее, пока она не примет исходное крайнее переднее положение.

Теперь винтовка готова к стрельбе.

Во время стрельбы будьте осторожны, чтобы не помешать движению рукоятки взведения.

4. Постановка оружия на предохранитель/ снятия оружия с предохранителя

Предохранитель блокирует боевой курок и спусковой крючок.

Для того чтобы снять оружие с предохранителя, подайте предохранитель вперед. Отметка красного цвета означает:

- Готов к стрельбе.

Чтобы поставить оружие на предохранитель, подайте предохранитель назад. Отметка белого цвета означает:

- Спусковой механизм на

предохранителе.

Сборка магазина

Вставьте латок, пружину лотка и фиксирующую пластинку в магазин так, как это показано на рисунке.

Надавите на фиксирующую пластинку, пока не удастся установить нижнюю крышку магазина.

Убедитесь, что кнопка фиксирующей пластинки вошла в отверстие нижней крышки магазина.

Поместите крышку так, как это показано на рисунке.

Поднимите защелку рукоятки затвора и отсоедините рукоятку, проталкивая ее вперед к патроннику.

Отсоедините затвор в сборе вместе с толкателями от ствольной коробки.

Снимите съемный зажим и вытяните штифт.

Извлеките ударник.

Извлеките палец затвора.

Снимите кожух затвора.

Извлеките боевую личинку.

Выкрутите 2 винта с внутренним шестигранником через окно планки. Снимите монтажную планку

Отсоедините съемный зажим от направляющего стержня возвратной пружины.

Проталкивайте амортизатор с направляющим стержнем возвратной пружины вперед, увеличивая сопротивление пружины, до тех пор, пока направляющий стержень возвратной пружины не выйдет из зацеплением со ствольной коробкой.

Извлеките поршень.

7. Сборка оружия.

Вставьте поршень в водило.

Поместите возвратную пружину и амортизатор с металлической планкой амортизатора на направляющую возвратной пружины, как это показано на рисунке.

Наденьте водило на направляющий штифт возвратной пружины, увеличивая сопротивление пружины, и поместите направляющий штифт пружины в поршень. Во время этой операции придерживайте амортизатор.

Вставьте направляющий штифт возвратной пружины в ствольную коробку и зафиксируйте его в нужном положении с помощью съемного зажима.

Установите монтажную планку и прикрутите ее с помощью двух винтов с внутренними шестигранниками.

Вставьте боевую личинку в корпус затвора.

Установите кожух на корпус затвора.

Вставьте палец личины.

Вставьте боек.

Нажмите на боек и зафиксируйте его в нужном положении с помощью штифта и съемного пружинного зажима.

Вставьте две направляющих тяги в ствольную коробку так, как это показано на рисунке.

Установите затвор в сборе и проталкивайте его вместе с двумя толкателями в ствольную коробку до тех пор, пока затвор не зафиксируется. Во время установки затвора в сборе палец затвора должен находится во фронтальной позиции.

Поместите два толкателя по обе стороны от водило и зафиксируйте их в нужном положении с помощью съемных зажимов.

Слегка оттяните водило и поместите крышку так, как это указано на рисунке.

Вставьте рукоятку затвора в паз и отведите ее назад до защелкивания фиксатора.

Вставьте УСМ с прикладом в ствольную коробку со стволом.

Вставьте соединительные втулки и закрутите винты.

Установите цевье, и прикрутите его с помощью винтов с внутренними шестигранниками.